Version, 01. März 1997

Internationale Vaurien-Klasse

Meßbrief

Zuständigkeit: 	 ISAF, Ariadne House, Town Quay, Southampton, Hampshire

Vermessen wurde:	Vaurien G	
Bootsbauer:		
Vermessen am:		
Baumaterial:		
Eigner

1.	Zur Ausstellung eines Meßbriefes, bezogen auf die gültigen Klassenbestimmungen, gilt besondere Beachtung:

a) 	daß das Vermessungsformblatt dem nationalen Verband vorgelegt wird,

b) 	daß der Vermesser durch den nationalen Verband zur Vermessung der Internationalen Vaurien-Klasse zugelassen ist,

c) 	daß die Segelnummer richtig durch die Internationale Vaurien-Klassenvereinigung ausgegeben wurde.

2.	Allgemeine Anmerkungen für den Vermesser:

(a) 	Das Boot muß mit allen Bestimmungen dieser Klasse übereinstimmen, auch wenn einige dieser Regeln nicht in dem Vermessungsformblatt erwähnt sind.

(b) 	Falls der Vermesser den geringsten Verdacht an der Richtigkeit irgend eines Teils des Bootes hat, ist es auf dem Vermessungsformblatt zu vermerken und dem nationalen Verband zuzusenden.

(c) 	Alle Maße werden in Millimetern genommen, außer es ist anders angegeben.

(d) 	Längen werden parallel zur Basislinie des Bootes, Breiten rechtwinklig zur Basislinie querschiffs, Höhen und Tiefen rechtwinklig zur Basislinie in der anderen Richtung gemessen. Maße vom Spiegel aus werden von der Fläche rechtwinklig zur Basislinie gemessen, die den Schnittpunkt des Spiegels mit der Kiellinie enthält.

(e) 	Gewichte werden in kg angegeben und mit einer üblichen Waage bestimmt.

(f)	Rauminhalte werden in Kubikmeter und Flächen in Quadratmeter angegeben.

(g)	Die Anzahl der Beschläge wird in Stück angegeben

3.	Skizzen: 
Die anliegenden Skizzen sind integrierter Bestandteil des Meßbriefes. Im Falle der Abweichung zwischen den Skizzen und dem Messbrief, hat das letztere Vorrang.

No 	Position 	Min	Max

Rumpf in normaler Lage (aufrecht)

1	Abstand zwischen Achterkante Spiegel und Vorderkante der Aussparung

in der Mastducht	2705 	2735

2	Länge über Alles	4060 	4100

3	Abstand zwischen Vorderkante der Aussparung in der Mastducht und

Mitte des Loches im Vorstagbeschlag	1175 	1185

4	Abstand zwischen Spiegel und Vorderkante Wellenbrecher	3380 	3420

5	Abstand zwischen Spiegel und Achterkante Schwertkasten	2065 	2095

6	Abstand der Wantenpüttinge vom Spiegel	2250 	2320

7	Innere Länge des Schwerkastens	350  	360

8	Breite des Schwertkastenschlitzes	25   	28

9	Höhe der Oberkante des Schwertkastens und Oberseite Schwertkasten-

bank über Außenkiel	324  	334

10	Breite (von Schandeck zu Schandeck ohne Dicke der Scheuerleisten)

am Spiegel	1030 	1050

11	dto im Schnitt 4	1444 	1464

12	dto im Schnitt 2	1262 	1282

13	Abstand zwischen Spiegel und Achterkante Wellenbrecher	2550 	2650

14	Decksbreite im Spiegel	120  	140

15	Decksbreite im Schnitt 4	150  	170

16	Decksbreite im Schnitt 2	180  	200

17	Breite der Aussparung in der Mastducht		70

18	Abstand der Löcher in der Mastducht von der Mittellinie	35

19	Länge der Mastducht vor der Aussparung für den Mast	70

20	Tiefe der Mastducht an der Aussparung für den Mast

unter Schandeck	11	21

21	Verbleibende Länge der Mastducht achtern der Vorderkante der Ausnehmung

für den Mast 1)	100	140

22	Länge der Schwertkastenducht	150

23	Einkerbungen in Schwertkastenducht, bzw wie erlaubt		4

Nr. 	Position	Min	Max

24	Seitenbänke

24a)	Breite der Seitenbänke	150

24b	Abrundung der Seitenbänke 3)		150

24c	Kein Teil des Großschotblockes darf oberhalb der

Oberseite der Seitenbänke sein 3)	ja	nein

25	Länge der Seitenbänke	1060

26	Tiefe der Seitenbänke über Schwertkastenducht	0	25

27	Rauminhalt des Primärauftriebes	0,360

28	Rauminhalt des vorderen Auftriebselementes	0,100

29	Rauminhalt des Sekundärauftriebes, falls erforderlich	0,100

30	Abmessungen der Spiegellenzer

30a 	kleinster Durchmesser	30

30b	größtes Maß		120

31	Höhe des Wellenbrechers vom Deck in der Bootsachse	20

32	Höhe des Wellenbrechers 50 mm vom Schandeck entfernt	5

33	Stimmen die Scheuerleisten mit den gegebenen Abmessungen

überein wenn die Schablone entsprechend §d des Messbriefes anliegt 4)	ja	nein

34	Überprüfung des Stevenholzquerschnittes mittels Schablone	ja	nein

Die Schablonen zur Überprüfung des Stevenholzes überprüfen

die kleinsten Radien und Winkel 1)

35	Höhe des Stevenholzes	505	515

36	Gesamtgewicht des vollständig geriggten Bootes	95

37	Eine Schablone mit einer Länge von 250mm und zwei Füßen

von 50mm Höhe wird benutz zum Überprüfen des geringsten

Abstandes zwischen den Kentertanks 1)	250

38	Rumpfgewicht 3)

Rumpf, gewogen mit Ausgleichsgewichten, falls vorhanden,

Auftriebskörpern, falls vorhanden und mit allen Einbauten und

Beschlägen, die am Rumpf befestigt sind, aber ohne Spieren, Rigg

Schwert, Ruder und Pinne, Segel und Schoten 3)	73

Nr. 	Position	Min	Max

41	Gewichtsschwerpunkt 3)

41a	Prozentwert von Nr. 38, wenn der Rumpf gewogen wird, indem

er auf eine Dreiecksauflage unter Schnitt 4 und auf eine unter dem

Steven stehende Waage gelegt wird (siehe Skizze) 3)	20%

41b	Prozentwert von Nr. 38, wenn der Rumpf gewogen wird, indem

auf einer Seite stehend auf eine Auflage gestellt wird, welche

zwei Beine auf der Erde an einer Seite und einen einzelnen

Auflagepunkt auf der Waage auf der anderen Seite hat (siehe Skizze) 3)	22%

46	Reserviert

47	Ausgleichsgewichte, falls vorhanden

47a	Gesamtmasse der 2 Ausgleichsgewichte 		3

47b	Position (Beschreibung)

47c	Anzahl		2	2

Rumpf kieloben

51	Abstand zwischen Achterkante Schwertkastenschlitz und Achterkante

Spiegel		2015	2045

52	Abstand zwischen Stevenholz ohne Außenkiel und Spiegel	4005	4045

53	Unterschied Maß 2 und Maß 52 (2 - 52)	50	55

54	Abstand Kimm-Kimm in gerader Linie am Spiegel	862	882

55	dto im Schnitt 4	1144	1164

56	dto im Schnitt 2	866	886

57	Abstand zwischen Kiel und Basislinie am Spiegel 4)	155	155

58	dto im Schnitt 4 4)	58	68

59	dto im Schnitt 2 4)	70 	80

60	dto am Steven (ohne Außenkiel) 4)	155	155

61	Höhe der Kimmleisten über Kiel am Spiegel	93	103

62	Abstand zwischen Kimm und Schandeck am Spiegel	224	234

63	dto im Schnitt 4	427	437

64	dto im Schnitt 2	524	534

65	Abweichung von der geraden Linie am Maß 56		2

Nr. 	Position	Min	Max

66	dto am Maß 62		2

67	dto am Maß 63		2

68	dto am Maß 64		3

69	Länge der Scheuerkiele	1180

70	Überprüfung der  Scheuerkiele mit Schablone 3)	ja	nein

71	Kontrolle der Flosse mit Schablone	ja	nein

Die Schablone zur Kontrolle der Flosse wird bei der Überprüfung

der negativen Toleranz von 5 mm ergänzt durch einen Keil von 5 mm

72	Kontrolle des Spiegelbodens mit Schablone	ja	nein

73	Kontrolle der Außenkielquerschnitte mit Schablone	ja	nein

73a	Breite des Außenkiels am Boden 3)	52	86

73b	Breite des Außenkiels an der Unterseite 3)	32

73c	Tiefe des Außenkiels 3)	28

74	Kontrolle der Abrundung der Ecken außenliegender Radien		6

Schwert

101	Dicke		18

102	Profilierung		80

103	Stimmt das Schwert in den Abmessungen?	ja	nein

Ruder und Ruderblatt

111	Dicke		18	22

112	Profilierung		80

113	Stimmt das Ruder in den Abmessungen?	ja	nein

114	Abstand des vorderen Teils des Ruderblattes vom Spiegel 4)	30	40

115	Ist die vordere Ecke  des Ruderblattes in gleicher Höhe mit der

Wasserline (CWL) 4)	ja	nein

116	Kontrolle der Befestigung des Ruders in tiefster Position	ja	nein

Nr. 	Position	Min	Max

Mast

150	Die Unterkante der Mastducht-Meßmarke Nr 1 darf nicht höher liegen

als die Oberseite der Mastducht

151	Gesamtlänge		6300

152	Querschnittsmaße	46

153	Höhe der Oberkante von Meßmarke Nr. 2 über Unterkante von Mastducht-

-Meßmarke Nr. 1	606	606

154	Höhe der Salinge über Unterkante Mastducht-Meßmarke Nr. 1	2179	2233

155	Höhe der Wanten- und Vorstagbefestigungspunkte über dto 3)	4106	4149

156	Abstand des Spifallumlenkpunktes von der Vorderseite Mast 4)		100

157	Höhe des Spinnakerfalldrehpunktes auf der Vorderseite des Mastes

über dto	4130	4222

158	Abstand zwischen Oberkante Meßmarke 2 und

Unterkante Meßmarke 3		5100

159	Größter Abstand ohne Segelnut über Meßmarke 2		300

160	Abstand des Spinnakerbaumbeschlages von der Vorderkante Mast		40

161	Gewicht des vollständig geriggten Mastes (nur Metallmasten)	7

Rigg

171	Ist das laufende Gut außerhalb des Mastes?	ja	nein

172	Durchmesser von Wanten und Vorstag

172a	- rostfrei	2,5

172b	- verzinkt	3

173	Durchmesser der Drahtfallen	2,5

174	Abstand der höchsten Fallführungsbügel von Meßmarke 1		3400

Nr. 	Position	Min	Max

Baum

181	Länge über alles		2600

182	Querschnittsmaße

182a	- Breite		32

182b	Höhe einschließlich Nut		90

183	Abstand zwischen Verlängerung Achterkante Mast und Innenkante Meßmarke		2200

184	Abstand Großschotblockbeschlag hinter der Innenkante Meßmarke 2)	300

Spinnakerbaum

191	Länge über Alles		1600

192	Querschnittsabmessungen in der Mitte	25

193	gestrichen 4)

Großsegel

201	Länge des Achterlieks (AE')	5280	5330

202	Mittelbreitenradius		1385

203	Abstand IJ, gemessen als gerade Linie bei entlang IJ gefaltetem Segel		4050

204	Länge der Lattentaschen

204a	-Oben			520

204b	-Mitte			770

204c	-Unten			670

205	Breite im Kopf		105

206	Kontrolle der Anzahl Bahnen		8

207	Kontrolle der Nummern und Zeichen	ja	nein

208	Kontrolle der Postition derLattentaschen	ja	nein

209	Kontrolle des Achterlieks (Hohl geschnitten)	ja	nein

210	Kontrolle des Liektaudurchmesser	7

211	Kontrolle ob das Liektau von Vor- und Unterliek am Segelhals beginnt		300

212	Überprüfung von Fertigungseinzelheiten	ja	nein

Nr. 	Position	Min	Max

Fock

221	Länge des Achterlieks (FH')	3100	3160

222	Länge des Vorlieks (FH)	3580	3650

223	Länge des Unterlieks (HH')	1570	1600

224	Mittelbreite(GG')		810

225	Kopfbreite		25

226	Mittelhöhe (FK)		3465

227	Form des Unterlieks: Ist irgend ein Teil des Unterlieks der Fock mehr als 10mm

entfernt von einer gleichmäßigen Kurve, wenn es in Übereinstimmung mit den

Plänen gemessen wird? 1)	ja	nein

228	Kontrolle der Anzahl der Bahnen		5

229	Überprüfung von Fertigungseinzelheiten

230	Überprüfung des Fensters

230a	Fläche des Fensters		0,3

230b	Abstand von Achter, Vor- oder Unterliek	150

Spinnaker

241	Länge des gefalteten Achterlieks (P'Q')	1750	1800

242	Länge der gefalteten Mittellinie (PQ)	1800	1850

243	Breite des gefalteten Segels in der Mitte (PP')	1320	1350

244	Breite des gefalteten Unterlieks (QQ')	1220	1250

245	Kontrolle der Anzahl der Bahnen		5

246	Kontrolle der Segelnummern	ja	nein

247	Überprüfung von Fertigungseinzelheiten

Beschläge

301	Püttinge oder ähnliches für Wanten und Vorstag	3	3

302	Püttinge oder ähnliches für Großschot am Spiegel	2	4

303	Leitaugen	2

304	Klampen oder ähnliches	2	3

305	Scheiben einfach oder zusammengefügt in Blöcken 4)	4	16

Nr. 	Position	Min	Max

306	Reserviert

307a	Klemmen (mit oder ohne bewegliche Teile, mit oder ohne Führungsbügel) 	4	13

307b	dto, falls Ratch-Block in Gebrauch	2	11

308	Fußgurte	2

309	Spiegellenzer	1	2

310	Kompaß		1

311	Selbstlenzer		2

321	Bolzen und/oder Augen an Spiegel und Ruder	4	4

322	Ruderarretierung (Blatt)	1

323	Sicherung für Ruderpinne	1

324	Arretierung für Schwert		1

325	Ruderdollen		2

331	Lümmelbolzen	1

332	Salinge mit Beschlägen		2

333	Spinnakerbaumbeschlag auf der Vorderseite des Mastes	1	1

33	Niederhalter an Mast und Baum	1	1

335	Unterliekstrecker an Baum		1

336	Spinnakerbaumendbeschläge	2	2

337	Spinnakerbaummittelbeschlag	1	1

338	Haken			7

339	Wirbel			4

340	Schoten		2

341	Hebel			1

342	Spiablage		2

1) Geändert zum 01. März 1992
2) Geändert zum 01. März 1993

3) Geändert zum 01. März 1995
4) Geändert zum 01. März 1997